COMMUNE MIXTE DE

F O N T E N A I S

REGLEMENT DES EAUX USEES

La commune mixte de Fontenais

vu

- Les articles 119 et 125 de la Loi du 03.12.1950 / 06.12.1964 sur l’utilisation des

eaux (LUE)

- Les articles 1 ss de l’ordonnance cantonale du 27.09.1972 sur la protection des

eaux (OPE)

- La Loi fédérale du 8.10.1971 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPE), et les ordonnances d’exécution que s’y rapportent, y compris les

directives reconnues (p. ex. celles de l’Association Suisse des Professionnels de

l’Epuration des Eaux, Normes SIA)

- La législation cantonale sur les constructions (Loi cantonale du 07.06.1970

sur les constructions; ordonnance du 26.11.1970 sur les constructions; décret du

10.02.1970 concernant la procédure d’octroi du permis de construire)

Edicte, sous réserve d’approbation par la Direction des transports, de l’énergie et de l’économie hydraulique (DTEE)

Le présent

R E G L E M E N T

I. GENERALITES

Tâche de la		Article 1. a) La commune organise et surveille sur tout le

commune		territoire communal l’évacuation et l’épuration des eaux usées.

b) Elle établit et entretient le réseau public de canalisations 			jusqu’au collecteur intercommunal de la STEP

Division du		Article 2.  En vertu des articles 20ss de l’ordonnance

territoire		cantonale sur la protection des eaux (OPE) on fait, sur la base 			du plan communal d’assainissement, les distinctions suivantes:

a) Les secteurs délimités dans le projet général de 					canalisations ( périmètre du PGC) , qui correspondent aux 			zones de constructions provisoires pour autant que le  				périmètre ne soit pas réduit en fonction d’un plan de viabilité à 			réaliser par étapes sur le plan communal

(art. 21, 2e alinéa OPE)

b) Le secteur de développement des constructions désignées 			comme tel dans le plan directeur des canalisations (PDC)

c) Le secteur à assainir par les propriétaires fonciers privés et 			à leurs propres frais (secteur d’assainissement privé)

Viabilité		Article 3.  a) A l’intérieur du périmètre du PGC légalement 			intitué selon l’OPE, la viabilité est déterminée par les 				prescriptions de la législation cantonale sur les constructions 			(art. 7lss sur les constructions) et par le plan communal de 			viabilité à réaliser par étapes.

b) L’évacuation des eaux usées des secteurs 	d’assainissement

privés incombe aux propriétaires fonciers. Il 	est loisible à la 			commune de décider l’octroi de subsides appropriés pour les 			cas de rigueur excessive.

Cadastre des		Article 4. a) La commune établit et tient régulièrement à jour

conduites		un plan de situation de l’ensemble des installations.

b) De plus, la commune conserve les plans d’exécution avec 			les données de détail (cadastre des conduites)

Conduites		Article 5. a) Les droits de conduite pour conduites publiques

publiques		ainsi que pour les conduites privées qui servent à

a/Droit de		l’accomplissement de tâches publiques peuvent être acquis

conduite		selon la procédure fixée par l’article 130a LUE ou encore par 			des contrats de servitude.

b) Le dépôt des plans de conduite sera communiqué aux 				propriétaires fonciers par écrit, et au plus tard au moment de 			la mise à l’enquête.

c) Il n’est accordé aucune indemnité pour les droits de 				conduite ; des indemnités pour dommages causés par les 				mesures assimilables à l’expropriation demeurent réservées.

Protection		Article 6. a) Pour autant qu’il n’existe aucun arrangement

des conduites		contractuel avec des dispositions contraires, les conduites

publiques		publiques sont protégées dans leur état actuel au sens de 				l’article 130a, 3e alinéa de la LUE.

b) Dans la règle, on observera une distance de 4m, entre les 			constructions et les conduites. Dans des cas particuliers, le 			Conseil communal peut exiger une distance plus grande si la 			sécurité des conduites l’exige.

c) Toute réduction de la distance fixée réglementaire entre 			constructions et conduites, de même que toute construction 			sur une conduite publique sont subordonnées à l’octroi d’une 			autorisation du Conseil communal.

Conduites		Article 7 a) La Commune est en droit, déjà avant d’acquérir le

sous la		terrain affecté à la construction des routes, de creuser des

chaussée		canaux et de poser des conduites à l’emplacement des futures 			routes. Pour l’octroi d’indemnités, l’article 105, 2e alinéa de 			la Loi sur les constructions est déterminant.

b) On évitera, dans la mesure du possible, d’installer les 				conduites sous la chaussée. On tiendra compte des conduites 			déjà existantes et projetées définitivement.

c) Pour l’utilisation des voies publiques, on requerra

l’autorisation de l’autorité de surveillance des routes; 				l’utilisation des routes cantonales, en particulier, est 				subordonnée à une autorisation de la Direction cantonale des 			travaux publics.

Organe		Article 8. a) Le Conseil communal est compétent pour

compétent		l’exécution et la surveillance des mesures de protection des 			eaux.

b) Il assume en particulier les tâches suivantes :

1) Le contrôle des constructions

2) Le contrôle de l’entretien et de l’exploitation réglementaire 			    des installations

3) Il édicte les prescriptions permettant l’élimination des 				    installations non conformes, ou leur rétablissement dans 			    l’état conforme.

4) Il exécute les autres tâches légales (en particulier celles qui 			    lui sont assignées par les articles 10 et 16, 3e alinéa de

l’OPE) dans la mesure où un autre organe de la commune

n’a pas été déclaré compétent pour cela.

Il peut déléguer certaines de ces tâches à d’autres organes de 			la commune.

Exécution		Article 9. a) Pour l’exécution des décisions, les prescriptions 			sur l’exécution par substitutions (art. 11 OPE) et sur les 				mesures immédiates de coercition (art. 12 OPE) sont 				applicables.

b) Les décisions visent en premier lieu le propriétaire ou 				l’exploitant de constructions et d’installations. S’il y a 				plusieurs propriétaires ou plusieurs exploitants, ils répondent 			solidairement des frais; le droit récursoire selon les 				dispositions du droit civil demeure réservé.

II. AUTORISATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES EAUX

Autorisation		Article 10.  a) Celui qui entend établir des constructions ou

exigée			installations ou prendre d’autres mesures servant à la 				protection des eaux ou pouvant causer un dommage à celles-ci 			est tenu de requérir au préalable une autorisation à cet effet.

b) Nécessitant en particulier une autorisation l’établissement 			et l’agrandissement des ouvrages suivants :

1) Bâtiments et parties de bâtiments avec apport d’eaux usées;

2) Autres constructions telles que :

-   bâtisses et installations servant à l’entreposage, au 				    transvasement et au transport de liquides pouvant altérer

les eaux, de même que celles servant à fabriquer ces 				    liquides, à les traiter, à les utiliser, à les transformer ou à

éliminer leurs résidus ;

-   installations servant à épurer, recueillir ou évacuer des eaux

usées ;

-   fosses à engrais et à ordures;

-   places de parcage avec possibilité de laver les véhicules à

moteur;

3) place d’extraction de matériaux (carrières, sablières, 				    glaisières et autres) ;

4) places d’entreposage pour produits de l’industrie et de

l’artisanat, matériaux de constructions et autres ;

5) laces de dépôts pour ordures ménagères, déchets

agricoles, industriels et artisanaux, ainsi que véhicules,

machines et engins de tout genre hors d’usage et cadavres

d’animaux (clos d’équarrissage) ;

6) places de camping ;

7) cimetières.

c)  Nécessitant d’autre part une autorisation :

1) Les transformations, c’est-à-dire les modifications 				    importantes du point de vue de la protection des eaux

apportées aux constructions et installations, notamment 			    celles qui ont pour but d’agrandir le volume utile, 				    d’augmenter le nombre de logements ou de changer le 				    mode d’utilisation ou d’exploitation.

2) L’établissement d’habitations mobiles, caravanes, tentes et 			    autres installations semblables à l’extérieur d’une place de 			    camping autorisée et ce au même endroit pour une durée de 			    plus de trois mois dans le courant de l’année civile.

3) Tout dépôt de matières solides dans les eaux;

4) Tout genre d’écoulement d’eaux usées par infiltration;

5) Tout genre de déversement d’eaux usées dans des eaux.

d) Sont enfin soumis à une autorisation en matière de 				protection des eaux pour autant qu’ils sont projetés dans des 			régions où existent des eaux souterraines (secteur de 				protection des eaux A, zones et périmètres de protection des 			eaux souterraines, bassins versants de sources ) :

1) Les modifications de plus de 1.20m de hauteur apportées au 			    terrain dans la zone S (comblements et excavations) ;

2) Les travaux de construction et de creusage de tout genre, 			    pour autant qu’ils portent jusqu’à plus de deux mètres au-			    dessous du niveau maximum de la nappe d’eau souterraine;

3) L’entreposage passager de liquides qui peuvent altérer les 			    eaux et de matières solides solubles dans l’eau;

4) Les travaux accomplis dans le sol et dans lesquels on utilise 			   des matières et liquides pouvant altérer des eaux

(par exemple imprégnation des fondements d’un bâtiment et 			   autres semblables) ;

5) La construction et la modification importantes de routes 			    appartenant aux communes ou aux particuliers ;

6) Les corrections de rivières et ruisseaux pouvant avoir une 			    influence sur le régime des eaux de voisinage (par exemple 			    par infiltration).

Procédure		Article 11. a) A la procédure d’autorisation en matière de

obligations		protection des eaux s’appliquent par analogie les dispositions

des autorités		qui règlent la procédure d’octroi du permis de construire, pour

cantonales 		autant que la nature de l’affaire ou la législation n’appellent

compétentes		pas de la dérogation à cette procédure.

sur la protection

des eaux		b) Avant de délivrer l’autorisation de construire, les 				autorités compétentes en matière de permis de construire 				examineront si les autorisations nécessaires concernant la 			protection des eaux ont été accordées ; si ce n’est pas le cas,			le permis de construire ne peut être délivré.

Requêtes		Article 12. a) Les requêtes tendant à la protection des eaux 			doivent être adressées à l’administration des travaux publics et 			établies sur formule officielle ; celle-ci doit être remplie 				complètement.

b) Seront joints à la requête tous les plans, descriptifs etc 				permettant de juger en connaissance de cause. En particulier, 			on joindra en 3 exemplaires et munis des signatures du 				requérant et de l’auteur du projet :

1) un plan de situation à l’échelle du plan de registre foncier. 			Le projet y sera porté ainsi que les conduites des services 			industriels et les conduites de canalisations ;

2) éventuellement les détails des puits, des installations 				d’épuration et des installations spéciales (par ex. séparateurs 			d’huile, de graisse, de benzine ou autres installations 				d’épuration) ;

3) pour autant que ce soit nécessaire, la légitimation 				concernant l’octroi d’un endroit de conduite ou d’un droit 			d’introduction dans une conduite privée.

c) La preuve d’un besoin objectivement fondé, au sens de 			l’article 27 de l’ordonnance générale sur la protection des 			eaux, doit être apportée pour toute nouvelle construction ou 			pour toute transformation de bâtiments situés hors de la zone 			à bâtir. S’il s’agit d’un projet de construction non agricole, 			une demande en autorisation d’exception au sens de l’article 			24 de la Loi sur les constructions doit être requise.

Requête générale	Article 13. a) S’il s’agit de lotissements d’une certaine

et question		importance, si la situation juridique n’est pas claire, de

préalable		même qu’en vue d’installations et mesures présentant des 			difficultés et à réaliser dans les secteurs d’eaux souterraines 		       	ou aux limites de ces secteurs, l’intéressé peut, avant de 				présenter une requête proprement dite, soumettre une requête 			générale ; en pareil cas s’applique par analogie les 					dispositions du décret sur l’octroi du permis de construire 			concernant les demandes générales de construction.

b) Les décisions préalables et les autorisations générales ne 			lient l’autorité compétente que pendant six mois au plus et 			dans la mesure seulement où ces décisions et autorisations se 			rapportent aux faits mentionnés dans la question posée 				préalablement.

Publication		Article 14. Les requêtes se rapportant à un projet dont il faut 			donner connaissance publiquement en vertu du décret 				concernant la procédure d’octroi du permis de construire 				doivent être publiées dans les formes de la publication en 			matière de construction avec indication des mesures prévues 			de protection des eaux.

Autorisations		Article 15. Si le traitement d’une requête en matière de

particulières		protection implique l’octroi d’une autorisation particulière

de la commune	(raccordement au réseau d’égouts, par ex.) ou une décision

préalable (par ex. crédit lors de constructions sans raccord 			immédiat aux canalisations, article 81 OPE)

Préparation		Article 16. a) L’administration des travaux publics veille à ce

de la décision	que les indications contenues dans la requête et la 					documentation y relative soient complètement, elle examine 			si les dispositions relatives à la procédure et les autres 				prescriptions de droit public ont été observées.

b) Elle dirige les pourparlers de conciliation, auxquels elle 			invite un représentant de l’autorité qui a la compétence de 			statuer sur la requête si les difficultés du cas le justifient.

c) Ensuite, si la commune n’a pas elle-même cette 					compétence, elle transmet à l’autorité compétente le dossier 			de la requête avec le procès-verbal des pourparlers de 				conciliation et son propre rapport.

d)Toutefois, si la construction nouvelle ou la transformation 			projetée se trouve en dehors du terrain à bâtir, elle adresse la 			requête accompagnée du dossier d’autorisation d’exception au 			préfet conformément à l’article 24 de la Loi sur les 				constructions. Le Préfet transmet des pièces et son propre 			rapport à la Direction des travaux publics.

e) L’administration des travaux publics doit examiner d’office 			si la requête porte sur une construction nouvelle ou une 				transformation à exécuter en dehors de la zone des 					constructions valablement délimitée (art. 14 et 15, 3e al. de la 			Loi sur les constructions, art. 114 de l’ordonnance y relative); 			elle est tenue, le cas échéant, de rendre les autorités 				compétentes attentives au cas d’exception.

Autorisation		Article 17. a) Dans la règle, l’autorisation en matière de

et péremption	protection des eaux est communiquée en même temps que 			l’autorisation de construire.

b) Elle devient caduque si les travaux d’exécution du projet 			n’ont pas été entrepris dans le délai d’une année ; si elle a été 			délivrée en connexité avec une procédure d’octroi du permis 			de construire, elle partage le sort du permis de construire 				relatif au même objet.

c) Les dispositions de la législation sur les constructions 				s’appliquent par analogie à la révocation de l’autorisation en 			matière de protection des eaux ; cette dernière autorisation 			peut en outre subir des modifications avant le début des 				travaux d’exécution du projet si, après coup, est intervenue 			une possibilité de mesures communes au sens des dispositions 			de la LUE et de l’OPE.

III. Obligation de raccordement et prescriptions techniques

Obligation		Article 18. a) Toutes les eaux usées du périmètre d’un réseau

de raccordement	d’égouts doivent être déversées dans les canalisations

pour			publiques ou dans les canalisations privées d’intérêt public

constructions		(art. 18 LPE)

nouvelles et

transformations	b) Ce périmètre comprend toutes les constructions et 				installations situées à l’intérieur de la zone délimitée par le 			PGC de même que les constructions et installations situées en 			dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement au 			réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être 			exigé (art. 18 de l’ordonnance fédérale sur la protection des 			eaux).

c) Si la pente est insuffisante, les eaux usées seront pompées.

d) Dans la règle, les eaux usées ménagères des exploitations 			agricoles sont déversées dans le réseau d’égouts publics selon 			les principes de l’alinéa 2 du présent article.

Traitement		Article 19. Les eaux usées qui ne se prêtent pas à être

préalable		déversées dans une canalisation ou qui peuvent nuire

des eaux		au processus d’épuration seront rendus inoffensives par un

usées novices		traitement spécial avant d’être envoyées aux égouts. Les frais 			causés par ce prétraitement incombent à l’assujetti.

Autorisation		Article 20. a) S’il s’agit de constructions nouvelles ou de

provisoire		transformations pour lesquelles il n’existe pas de possibilité

et renonciation	de raccordement à une station centrale d’épuration des eaux

concernant les	usées, mais que par ailleurs les conditions sont remplies en

installations 		vue de l’octroi d’une autorisation provisoire, il sera en règle

d’eaux usées		générale délivré une autorisation prévoyant des mesures de 			remplacement appropriées jusqu’à ce que soit donné la 				possibilité  de raccordement.

b) A titre de mesure de remplacement, il sera établi en 				principe une installation d’épuration mécanobiologique ou une 			fausse digestive à trois compartiments.

c) La DTEE peut toutefois atténuer ces exigences si les 				circonstances spéciales du cas le justifient ; elle fixe alors 			avec précision les conditions d’une telle renonciation. 				Demeurent réservés les articles 21 et 26 de l’ordonnance 				générale de la Confédération sur la protection des eaux.

d) A titre de compensation pour cette renonciation, le 				propriétaire foncier ou celui qui est autorisé à bâtir versera à la 			commune une contribution unique correspondant à l’économie 			de frais qui en résulte pour lui. Cette contribution ira à un 			fonds des eaux usées uniquement affecté aux installations 			publiques des eaux usées.

Mesures		Article 21. a) Les propriétaires fonciers sont tenus d’établir

collectives		des installations communes d’eaux usées, pour autant qu’il

a/ Principes		n’en résulte pas des frais supplémentaires disproportionnés.

b) Les eaux usées provenant d’entreprises industrielles et 			artisanales ainsi que des bâtiments non habités en permanence 			tels que maisons de vacances, doivent être mélangés avec les 			eaux usées ménagères déversées régulièrement.

c) Les exploitants d’installations existantes privées d’eaux 			usées sont tenus d’accepter les eaux usées provenant d’autres 			bâtiments anciens et nouveaux dans les limites de la capacité 			de leurs installations, au besoin, ils agrandiront ces dernières.

d) Le constructeur de nouvelles installations privées d’eaux 			usées peut être tenu, en vertu des principes posés aux 1er et 			2e alinéas de concevoir son installation pour la rendre apte à  			recevoir les quantités d’eaux usées provenant du périmètre 			récepteur en vue d’un assainissement ou d’un lotissement 			imminent (réserve de capacité ou réserve d’extension).

e) Les frais des installations collectives seront répartis sur les 			propriétaires fonciers en proportion de leur intérêt ; une 				nouvelle répartition a lieu en cas de raccordements ultérieurs. 			Un intérêt convenable peut être porté en compte pour la 				réserve de capacité (4e al.).

b/Ordonnance	Article 22. a) Le Conseil communal veille à ce que les 				installations communes privées fassent l’objet d’une 				planification opérée à temps.

b) Il édicte au besoin les ordonnances nécessaires comprenant 			la répartition des frais, la détermination des personnes 				responsables des installations, ainsi que la réglementation des 			questions d’ordre technique, administratif et financier.

c) Les dispositions de la législation sur les constructions 				relatives à la viabilité de détail s’appliquent par analogie à la 			procédure. Le plan et les prescriptions qui s’y rapportent 				nécessitent l’approbation de la DTEE.

Infiltrations		Article 23. a) Les fosses d’infiltration pour eaux usées, 				épurées ou non, sont en principe interdites.

b) Le requérant qui demande qu’il soit fait une exception à 			l’interdiction d’infiltration doit apporter, par des éléments 			hydrogéologiques et pas d’autres éléments cas échéant 				nécessaires, la preuve de l’innocuité de la mesure qu’il 				requiert.

c) L’OEHE peut exiger des examens complémentaires, 				notamment des essais de traceurs, y compris la preuve 				quantitative du cheminement de la substance du traceur.

Principes		Article 24. a) Les raccordements de bâtiment, canalisations et

généraux,		installations accessoires ne peuvent être établis que par des

systèmes de		spécialistes qualifiés, si le constructeur ne peut justifier des

séparation,		connaissances spéciales nécessaires et de l’expérience

piscines		professionnelle voulue, la commune doit, aux frais du 				propriétaire foncier, se charger, en plus du contrôle usuel, de 			toutes les autres mesures de vérification, telles que découvrir 			qui sont indispensables en vue de vérifier sans lacunes si les 			prescriptions et directives applicables en la matière sont 				observées.

b) L’eau propre (eau de toit, de fontaine, d’infiltration, 				d’avant-place, à l’exception des places de stationnement pour 			véhicules à moteur, abaissement permanent de la nappe d’eau 			souterraine et autres) doit être complètement séparée de l’eau 			polluée et soumise à infiltration ) si ce n’est pas possible, elle 			doit être évacuée séparément s’il n’en résulte pas des frais 			disproportionnés.

c) La DTEE édictera des directives concernant d’évacuation 			et le prétraitement éventuel de drainages agricoles ; 				l’infiltration n’est admise qu’avec l’autorisation de l’OEHE.

Exutoires		Article 25. L’OEHE désigne l’exutoire pour les eaux usées

pour eaux		épurées si des motifs d’hygiène des eaux l’exigent; Le juge

usées épurées	civil statue sur les prétentions en dommages-intérêts que 				pourrait faire valoir le propriétaire des eaux.

Tracé des		Article 26. a) Le réseau de canalisations sera conçu de conduites		manière telle que, sous réserve de l’alinéa 2, les eaux usées 			parviennent à la station d’épuration par le chemin le plus 				court, dans les temps les plus brefs sans arrêt intermédiaire et 			sans possibilité de stagnation dans les dépotoirs.

b) Pour les constructions nouvelles, aucune conduite d’eaux 			usées ne sera posée dans la zone de protection autour d’un 			captage d’eau souterraine. Pour le raccordement des 				constructions existantes on s’efforcera d’éviter la zone de 			protection dans toute la mesure du possible.

Viabilité		Article 27. a) Lors d’établissement de conduites privées on

fondamentale	compte, pour tout ce qui concerne le calibre, la profondeur et

et de détail		la pente, du projet général des canalisations publiques.

b) Si des installations de viabilité fondamentale doivent

être exécutées par des particuliers, les frais seront 					remboursés à ces personnes conformément aux dispositions 			de la législation sur les constructions (art. 72 de la Loi sur les 			constructions).

c) Pour les installations de viabilité de détail, les dispositions 			légales sur la construction sont également valables (art. 7 ss de 			la Loi sur les constructions).

Exécution		Article 28. a) Toutes les conduites de canalisations doivent,

des conduites	dans la mesure du possible, être posées de manière rectiligne. 			Elles seront absolument étanches et à l’abri du gel.

b) Les canalisations secondaires et les conduites de 				raccordement des immeubles devront aboutir à mi-hauteur de 			la conduite principale, sous un angle de 60o au maximum et 			dans le sens de l’écoulement des eaux. Les raccordements 			devront, autant que possible, être préservés contre le 				refoulement. A cet effet, on utilisera des pièces de 					raccordement spéciales.

c) Dans la règle, les conduites de raccordement seront 				raccordées aux regards de contrôle.

d) Pour éviter la pénétration de gaz de canalisation dans les 			bâtiments, on installera des siphons et on établira des 				installations d’aération. Avant d’être amenées dans les 				canalisations communales, les eaux usées d’un bâtiment seront 			dirigées vers un regard de contrôle.

Pose des tuyaux	Article 29. a) Les tuyaux seront posés sur un bon radier de 			béton et toujours de bas en haut. Les joints des sections de 			tuyaux seront parfaitement étanches et hermétiques.

b) En règle générale, les tuyaux seront enrobés de

béton jusqu’au tiers de leur hauteur. En cas de forte 				sollicitation des tuyaux (remblayage de faible épaisseur, 				grande profondeur de pose, sous-sol défavorable ) l’enrobage 			sera total et s’étendra jusqu’aux parois de la fouille. L’autorité 			qui délivre l’autorisation peut prescrire des tuyaux armés si 			cela s’avère nécessaire (normes SIA 146.)

c) La fouille sera remblayée par du matériel approprié étendu 			soigneusement par couches.

Locaux situés	Article 30. a) Pour l’évacuation des eaux de caves et pour les

en sous-sol		raccordements de locaux dont le sol se trouve en-dessous du 			niveau de refoulement du réseau d’égouts, on installera un 			clapet de refoulement efficace.

b) Si les eaux usées doivent être élevées artificiellement, le 			point culminant de la conduite de refoulement doit se trouver 			au-dessus du niveau de refoulement de la canalisation.

Diamètre		Article 31. a) Le diamètre intérieur des conduites de 				raccordement d’immeubles ne sera pas, en principe, inférieur 			à 15 cm.

b) La pente sera choisie de manière telle que toutes les 				matières polluantes soient évacuées ; elle sera répartie aussi 			régulièrement que possible.

c) Les pentes suivantes sont valables en principe :

- pour tuyaux de 15 cm de diamètre 3%

- pour tuyaux de 20 cm de diamètre 2%

- pour tuyaux de 30 cm de diamètre 1%

Matériaux		Article 32. a) Pour les conduites d’égouts, on utilisera des

des conduites		tuyaux de bonne qualité. Chaque tuyau en ciment doit avoir 			une longueur minimum de 2m. Pour les diamètres inférieurs à 			40 cm, on utilisera des tuyaux avec emboîtement à cloche ou 			des tuyaux avec d’autres rapports souples et étanches.

b) Pour les eaux usées contenant des matières susceptibles 			d’attaquer le ciment, ou pour des conduites qui seront en 				contact avec des eaux souterraines ou des sols agressifs on 			utilisera des tuyaux résistant aux acides.

c) Pour les conduites sous pression, seuls les tuyaux spéciaux 			entrent en considération.

Stations		Article 33. a) Les installations d’épuration particulières et les

d’épuration		fosses à purin doivent être aménagées à l’extérieur des

privées et		bâtiments. Leurs murs périphériques seront séparés

fosses à purin	complètement des fondations du bâtiment. Si les installations 			sont proches de ces fondations, on les en isolera par des 				matériaux appropriés.

b) Elles seront aménagées de telle manière qu’un contrôle et 			une vidange soient possibles en tout temps.

c) Les fosses à purin et silos à fourrage doivent être étanches 			et n’avoir aucun trop-plein ni aucun écoulement qui conduise 			dans le sol environnant, à l’égout ou dans un cours d’eau. En 			cas de soupçons fondés, le Conseil communal peut ordonner 			en tout temps un contrôle de l’étanchéité des conduites.

d) Le fumier doit être entreposé sur une assise en béton 				étanche et munie de bords relevés. Les eaux résiduaires 				doivent être conduites à la fosse à purin.

e) S’il y a possibilité de raccordement à une station 				d’épuration centrale, les stations d’épuration particulières 			seront supprimées dans un délai fixé par le Conseil communal 			d’entente avec l’office cantonal de l’énergie et de l’économie 			hydraulique.

Zones et		Article 34. a) S’il existe des zones ou des surfaces de

surfaces de		protection des eaux, les directives ou les interdictions de

protection		construire données avec la décision doivent être observées.

b) Si un captage d’eau souterrain ou une source pour lesquels 			il n’existe pas encore de zone de protection se trouvent mis en 			danger par un projet, leur propriétaire ou celui qui en a la 			jouissance peut former opposition et, dans les trois mois à 			compter du jour où le délai d’opposition est écoulé déposé 			publiquement une requête en vue de l’établissement d’une 			zone de protection.

c) Dès le dépôt public d’une demande de zone de protection, 			il ne peut, dans le secteur prévu et jusqu’à décision définitive, 			être pris aucune mesure qui puisse faire échouer totalement ou 			partiellement la réalisation de la zone de protection.

d) Toute personne touchée dans ses intérêts peut porter plainte 			auprès de la DTEE pour retard apporté à la liquidation d’une 			procédure de protection des zones. Cette direction prend en 			pareil cas les décisions nécessaires.

Lavage de		Article 35. a) Il est interdit de laver des véhicules à moteur

véhicules à		de tout genre au moyen de produits de lavage, rinçage et

moteurs		nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d’une conduite 			d’évacuation des eaux dans des stations d’épuration.

IV. CONTROLE DES BATIMENTS

Contrôle		Article 36. a) Pendant et après l’exécution des projets 				autorisés, l’administration des travaux publics contrôle 				l’observation des prescriptions légales, ainsi que des clauses 			contenues dans l’autorisation.

b) Dans les cas présentant des difficultés, elle peut faire appel 			aux spécialistes de l’OEHE ou bien, si des circonstances 				spéciales le justifient, recourir aux services d’experts privés.

c) Par le fait qu’elle contrôle et réceptionne des installations 			ou mesures, la commune n’assume aucune responsabilité 				quant à la valeur ou quant à leur concordance avec les 				prescriptions légales ; le propriétaire ou exploitant n’est en 			particulier pas libéré de l’obligation de recourir à d’autres 			mesures de protection en cas d’efficacité d’épuration 				insuffisante ou d’autre danger d’altération des eaux.

Devoir du		Article 37. a) Le bénéficiaire d’une autorisation annoncera

bénéficiaire		assez tôt à l’administration des travaux publics le début de

de l’autorisation	la construction où d’autres travaux pour que ces organes 				soient en mesure d’exercer un contrôle efficace.

b) Il annoncera les installations achevées, en vue de leur 				réception avant d’en recourir les parties importantes et avant 			de les mettre en exploitation.

c) Les plans d’exécution tenus à jour seront remis lors de la 			réception.

d) La réception sera consignée dans un bref procès-verbal.

e) Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et si 			le contrôle s’en trouve rendu difficile, il doit prendre à sa 				charge les frais supplémentaires qui résultent de sa négligence.

f) Le bénéficiaire d’une autorisation doit, outre les 					émoluments, payer également à la commue les dépenses 				provoquées par le contrôle de la construction.

Modification		Article 38. a) Toute modification importante d’un projet

du projet		autorisé nécessite l’approbation préalable de l’autorité qui a 			délivré l’autorisation.

b) Sont en particulier considérés comme modifications 				importantes le changement d’emplacement des constructions 			et installations, la modification du système d’épuration s’il 			s’agit d’installations d’épuration des eaux usées, la 				modification des dimensions de la conduite d’amenée et de la 			construite d’évacuation, l’utilisation d’un autre matériau de 			construction, d’isolation et de revêtement ou d’autres parties 			de machines, ainsi que tout changement apporté au projet 			touchant à son effet d’épuration, à la sécurité ou à la capacité 			des installations.

V. EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Interdiction		Article 39. a) Il est interdit d’introduire dans les canalisations

de déverser		des matières pouvant endommager les installations ou

certaines 		susceptibles de nuire au processus d’épuration dans l’

matières		installation publique.

b) Il est en particulier, interdit d’y déverser des matières 				toxiques, infectieuses, radioactives, inflammables ou 				présentant un danger d’explosion, des liquides à forte 				contenance d’acides, de potasse, de sels ou qui, après mélange 			dans la conduite, soient d’une température supérieure à 30%c, 			des gaz et des vapeurs de toutes sortes, des eaux usées 				contenant une quantité excessive d’huiles ou de graisses, des 			corps visqueux gravats, ordures, scories, cendres, chiffons, 			déchets de cuisine ou de boucherie, boue de carbure, boues 			provenant de dépotoirs, de fosses d’épuration et de 				séparateurs, matières plastiques, bas, etc.

c) L’évacuation de déchets de cuisine passés au broyeur n’est 			pas autorisée.

Responsabilité	Article 40. a) Les propriétaires de conduites de raccordement

en cas de		répondent de tout dommage provoqué par un vice d’

dommages		installation, d’exécution des conduites ou par manque 				d’entretien. Ils sont aussi tenus, en particulier, à réparer les 			dommages causés par la non-observation du présent 				règlement.

b) La commune ne répond pas des dommages causés aux 			personnes raccordées ou aux tiers par suite de refoulement 			dans les conduites qui ne sauraient lui être imputés, ou qui 			sont provoqués par des cas de force majeure.

Entretien et		Article 41. a) Toutes les installations d’évacuation et d’

nettoyage		épuration des eaux usées doivent être maintenues en bon état, 			tant du point de vue construction que du point de vue 				exploitation.

b) Les conduites de raccordement privées de même que toutes 			les installations établies par des particuliers pour épurer des 			eaux usées ou les rendre inoffensives doivent être 					entretenues et nettoyées périodiquement par le propriétaire ou 			par l’usager.

Evacuation		Article 42. a) Celui qui, professionnellement, fait évacuer des

des eaux usées,	eaux usées, des boues digérées et autres matières semblables

boues digérées	qui peuvent être traitées dans des stations d’épuration des 			eaux usées doit être en possession d’une autorisation de 				l’OEHE.

b) L’autorisation peut être délivrée lorsqu’il y a garantie que 			les eaux usées et boues seront évacuées, entreposées et 				éliminées conformément aux prescriptions et qu’aucun intérêt 			public ne s’y oppose.

c) La DTEE fixera les exigences posées, les conditions et 			charges, ainsi que la procédure d’octroi de l’autorisation.

d) Elle peut en particulier prévoir que l’autorisation sera 				retirée si son bénéficiaire ou les personnes dont il répond 				violent à réitérées reprises, malgré avertissement, les 				prescriptions de la législation sur la protection des eaux.

VI. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Assainissement	Article 43. a) Dans le secteur des canalisations publiques et

Raccordement	des canalisations privées servant à des fins publiques, les

de maisons		conduites collectrices destinées au périmètre récepteur sont 			posées ou modifiées.

b) En cas de doute, l’administration des travaux publics 				détermine le périmètre récepteur d’une conduite selon 				l’appréciation que lui dicte son devoir.

c) Les propriétaires fonciers tenus à raccordement 					présenteront à l’administration des travaux publics les plans 			de projets nécessaires au plus tard à l’époque où se font les 			travaux de creusage pour le collecteur. L’administration des 			travaux publics les avisera à temps du début des travaux.

d) Dans le secteur d’assainissement privé, l’administration des 			travaux publics ordonne les raccordements conformément au 			plan d’assainissement ; en cas d’urgence ou sur injonction de 			l’OEHE , la mesure sera ordonnée avant l’établissement du 			plan communal d’assainissement ou avant que courent les 			délais qui y sont prévus

e) L’administration des travaux veille en particulier à ce que 			les dispositions relatives aux mesures collectives privées 				soient observées.

f) Une fois le raccordement effectué, les installations 				d’épuration particulières doivent être mises hors service, pour 			autant que les eaux usées puissent être déversées dans une 			station d’épuration des eaux usées.

Autres mesures	Article 44. a) S’il n’y pas possibilité de raccordement à une

d’assainissement	station publique d’épuration des eaux usées, le Conseil 				communal ordonne les mesures prescrites par la législation sur 			la protection des eaux ; elle le fait conformément au plan 				d’assainissement et d’entente avec l’OEHE.

b) L’ordonnance doit être rendue avant l’établissement du 			plan communal d’assainissement en cas d’urgence, en 				particulier lorsque le régime exutoire n’est pas satisfaisant, en 			cas d’infiltrations, de même que dans les secteurs d’eau 				souterraine.

c) Les mêmes règles s’appliquent aux constructions et 				installations existant à l’intérieur du périmètre des 					canalisations et pour lesquelles il doit être établi des 				installations d’épuration particulières appropriées à titre de 			solution transitoire jusqu’au moment du raccordement au 				réseau des canalisations.

Autorisations		Article 45. a) Dans les cas de mesures d’assainissement, le

et contrôle		Conseil communal peut décider d’engager la procédure 				ordinaire d’octroi de l’autorisation si aucun raccordement 			direct à une station centrale d’épuration des eaux usées n’est 			possible.

b) La commune surveillera l’exécution de toutes les mesures 			privées d’assainissement en appliquant les prescriptions 				relatives au contrôle des travaux en cas d’autorisation en 				matière de protection des eaux.

c) Aux assujettis s’appliquent les prescriptions concernant les 			obligations du bénéficiaire d’autorisation dans le cas 				d’autorisation en matière de protection des eaux. L’autorité les 			rendra attentifs à cette disposition.

d) Le propriétaire supporte les frais de l’assainissement, de 			même que les frais officiels.

VII. CONTRIBUTIONS

Financement		Article 46. a) Le financement de la station publique d’

des installations	épuration des eaux incombe au syndicat des communes

d’épuration des	SEPE. A cette fin, il dispose des moyens suivants :

eaux usées

- Contributions uniques et périodiques des communes, selon la 			  clef de répartition des frais de construction entre les 				  communes du syndicat, et des statuts du SEPE art. 18.

- Pour couvrir ces dépenses la commune prélève des 				  émoluments uniques et périodiques auprès des usagers des 			  installations.

b) Les frais d’établissement des conduites de raccordement 			des bâtiments et des biens-fonds particuliers sont à la charge 			de leurs propriétaires. Les mêmes dispositions sont valables 			pour l’adaptation des raccordements de maisons si la conduite 			publique existante est supprimée ou si elle est déplacée ;

(art. 77 de l’ OPE)

Base pour		Article 47. a) Pour le calcul des émoluments uniques et

le calcul des		périodiques, on s’assurera au sens de l’art. 125 de la LUE que

émoluments		le produit des émoluments perçus couvre les frais 					d’exploitation et d’entretien des installations et permet le 				service des intérêts du capital engagé, de même que la 				création d’un fonds de renouvellement.

b) Le délai d’amortissement du capital investi est de 20 ans.

c) Les émoluments prévus à l’alinéa 1, pour les tâches à 				accomplir sont les suivants :

1. Emolument unique pour la construction des canalisations 			    communales.

2. Emolument unique pour la construction de la station 				    d’épuration et les collecteurs intercommunaux.

3. Emolument périodique pour couvrir les frais d’exploitation 			    de la station d’épuration et des canalisations.

Emoluments		Article 48. a) Pour le financement du réseau des canalisations

uniques		publiques, y compris les pompes, des déversoirs d’orages, etc

il est prélevé un émolument unique pour chaque raccordement

a/Emolument		direct ou indirect. Cet émolument est calculé sur la valeur

de la canalisation	officielle et la valeur incendie cumulées du bien-fonds

communale		raccordé, ainsi que sur le nombre d’appartement habitables.

Il est le suivant:

- 6 % de la valeur officielle et de la valeur-incendie 				  cumulées

- Fr. 500.00 par appartement habitable

Ces émoluments seront prélevés par tranches annuelles 				pendant une période de 20 ans.

b/Emolument		Article 49. a) Pour couvrir sa participation aux frais de

unique STEP		construction de la STEP  et des collecteurs intercommunaux, l			la commune prélèvera un émolument unique auprès des 				propriétaires des biens-fonds déjà raccordés ou à raccorder. 			Cet émolument est calculé sur la valeur officielle et la valeur 			incendie cumulées du biens-fonds raccordé, ainsi que sur le 			nombre d’appartements habitables. Il est le suivant :

- 5,05% de la valeur officielle et de la valeur-incendie 				  cumulées.

- Fr. 500.00 par appartement habitable.

b) Les contributions de dispense (contribution au fonds des 			eaux usées) qui, selon le règlement transitoire, ont été payées 			pour le renoncement à une installation d’épuration 					particulière, seront décomptées de 25 % mais au maximum 			jusqu’à la moitié des taxes à payer pour l’appartenance à la 			STEP.

c) Si une entreprise représente une quantité d’équivalents 			habitants importants qui influence la participation de la 				commune à la clef de répartition du S.E.P.E, le Conseil 				communal perçoit une surtaxe convenable auprès des 				intéressés. Cette surtaxe est basée sur la moyenne des 				équivalents habitants hydrauliques et biochimiques déterminés 			par l’OEHE.

Augmentation	Article 50. a) En cas d’augmentation des valeurs d’assurance

valeur-incendie	incendie et officielle motivée par de nouvelles constructions 			ou par des transformations, un émolument complémentaire 			sera exigé pour autant que la plus-value dépasse Fr. 20’000.00 			pour les deux valeurs cumulées.

Incendie ou		b) En cas d’incendie ou de démolition du bâtiment, on

démolition		établira un décompte des émoluments payés.

du bâtiment

- Si une nouvelle construction est érigée, on fera la différence 			  entre les émoluments à payer pour la nouvelle construction et 			  les émoluments payés pour l’ancienne.

- Si aucune construction n’est érigée, les émoluments seront 			  remboursés.

Propriétés déjà	Article 51. a) Les deux émoluments uniques définis aux

raccordées,		articles 48 et 49 sont également prélevés sur toutes les

déductions		propriétés foncières déjà raccordées à la canalisation, sous 			déduction d’éventuels émoluments déjà versés (excepté la 			contribution de dispense).

b) Une réduction pouvant aller jusqu’à un maximum de 50 % 			sera consentie, pour autant que les propriétaires fonciers 				conduisent à leurs frais les eaux météoriques vers des eaux de 			surface ou qu’ils les infiltrent selon les règles. Pour le calcul 			des déductions, il sera fait application des directives de 				l’OEHE.

Emoluments		Article 52. a) Pour assurer la couverture des frais d’

annuels d’		exploitation du service des canalisations et de la station

utilisation		centrale d’épuration des eaux usées, les propriétaires des 				biens-fonds raccordés à la canalisation publique verseront un 			émolument annuel d’utilisation s’élevant à 40 cts/m3 d’eau 			potable utilisée.

b) Un émolument identique sera perçu pour les 					approvisionnements en eau privée, l’eau sera mesurée par des 			compteurs d’eau posés aux frais de la commune.

c) Si une entreprise représente une quantité équivalente 				d’habitants importants qui influence la participation de la 				commune à la clef de réparation du S.E.P.E, le Conseil 				communal perçoit une surtaxe convenable auprès des 				intéressés. Cette surtaxe est basée sur la moyenne des 				équivalents habitants hydrauliques et biochimiques déterminés 			par l’OEHE.

d) Dans la mesure où une exploitation artisanale ou 				industrielle fournit sensiblement moins d’eaux usées (25 % au 			moins) qu’elle ne perçoit d’eau potable ( par exemple 				établissement d’horticulture, eaux de refroidissement 				directement déversés dans un cours d’eau ) une réduction 			équitable de la taxe pourra être consentie, tenant compte de la 			quantité d’eaux usées effectivement évacuées par l’entreprise. 			Il appartient au producteur d’eaux usées de fournir la preuve 			nécessaire.

e) Une réduction de 10 m3 d’eau par an et par unité de gros 			bétail (UGB) sera consentie aux agriculteurs sur la 	base du 			recensement de l’assurance du bétail.

Exigibilité		Article 53. a) L’émolument unique de canalisation est exigible

et intérêt		au moment du raccordement à la canalisation.

de retard

b) L’émolument unique de la STEP est exigible lors de la mise 			en exploitation de la station centrale d’épuration des eaux 			usées et du raccordement à celle-ci. A des fins de financement 			préalable, la commune peut décider la perception d’avance de 			l’émolument dû pour tous les bâtiments et parcelles assujettis 			à raccordement et se trouvant à l’intérieur du périmètre du 			PGC, ainsi que pour les biens-fonds assujettis à raccordement 			et situés dans la zone publique d’assainissement. Les 				montants ainsi encaissés serviront à couvrir les dépenses 				antérieures et courantes occasionnées par la STEP et par le 			collecteur principal d’amenée.

c) Le délai de paiement où tous les émoluments échoit 30 			jours après la notification de la facture par la commune.

d) A l’expiration du délai de 30 jours à dater de 					l’établissement de la facture, on comptera un intérêt moratoire 			calculé au même taux que l’intérêt de la banque cantonale 			pour les premières hypothèques.

Débiteur des		Article 54. a) L’émolument de rachat est dû par la personne

contributions		qui au moment de l’échéance était propriétaire ou co-				propriétaire du bien-fonds ou du bâtiment raccordé. De plus, 			les acquéreurs ultérieurs sont tenus au paiement des 				contributions encore dues au moment de l’acquisition ; le droit 			de recours contre le propriétaire antérieur demeure réservé.

b) Les taxes sont dues par le propriétaire actuel de 					l’immeuble.

Droit de gage	Article 55. a) Pour garantir la couverture des émoluments qui

foncier de la		lui sont dus, la commune est au bénéfice d’une hypothèque

commune		légale grevant l’immeuble raccordé selon l’article 19 chiffre 6 			li CCS.

VIII. DISPOSITIONS PENALES ET FINALES

Infractions		Article 56. a) Les infractions au présent règlement ainsi qu’

au règlement		aux ordonnances édictées en vertu de celui-ci sont passibles 			d’amendes allant jusqu’à Fr. 1’000.00 pour chaque cas en 			quoi le décret du 8 janvier 1919 / 4 mai 1955 sur le pouvoir 			répressif des communes est applicable.

b) L’application des prescriptions cantonales et fédérales reste 			réservée.

Décision en cas	Article 57. a) Les décisions de l’administration des travaux

de contestation	publics peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil 				communal, par écrit, dans les trente jours à dater de la 				décision.

b) Pour le reste, les contestations relatives aux obligations 			découlant du présent règlement seront jugées par les autorités 			de justice administrative, conformément à la loi du 22 octobre 			1961 sur la justice administrative.

Entrée en		Article 58. a) Le présent règlement entre en vigueur, dès

vigueur		son approbation par la Direction des transports, de l’énergie et 			de l’économie hydraulique.

b) Dès son entrée en vigueur, il abroge toutes les dispositions 			antérieures qui lui sont contraires.

c) Le Conseil communal fixe le délai dans lequel les 				installations existantes doivent être adaptées au présent 				règlement.

d) Les émoluments définis aux art. 48 et 49 ont été calculés 			sur la base d’avant-projets et des coûts de construction actuels 			ainsi que des taux d’intérêts actuels. Des adaptations peuvent 			donc s’avérer nécessaires ultérieurement. L’Assemblée 				communale est compétente pour décider des modifications.

e) L’émolument défini à l’art. 52 sera fixé chaque année en 			même temps que le budget. Il sera pour la première année de 			40cts par m3 d’eau utilisée.

f) Ainsi débattu et accepté par l’Assemblée communale du  			juillet 1978.

AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE

Le secrétaire : 			Le président :

Certificat de dépôt

Le Secrétaire soussigné certifie que le règlement concernant les eaux usées a été déposé publiquement 20 jours avant et 20 jours après l’Assemblée communale avec indication des possibilités de faire opposition.

LE SECRETAIRE COMMUNALE

Décision d’approbation par la Direction des transports, de l’énergie et de l’économie hydraulique.